## Slide 1
¿Cómo maximizar el valor
del cobre extraído
minimizando costos operativos?
Análisis exploratorio de datos operacionales
Planta de Beneficio Cu-Au | 2017–2024
LEAN SIX SIGMA — DMAIC
Carabajal | Data Science & Ingeniería de Procesos
8.764
Turnos
analizados
8 años
Datos
históricos
2 CTQs
Recuperación
y Energía

## Slide 2
¿Por qué analizamos esto?
MOTIVACIÓN
Una planta concentradora opera 24 horas al día, los 365 días del año. Cada decisión del operador — cuánto moler, a qué velocidad alimentar — impacta directamente la rentabilidad del turno. El problema: moler más fino mejora la recuperación del cobre, pero dispara el costo energético. Encontrar ese equilibrio, hoy, se hace a ojo.
AUDIENCIA OBJETIVO
Gerentes de Operaciones
Superintendentes de Planta
Dirección General
Equipos de Costos y Rentabilidad
No se requiere conocimiento técnico de procesos mineros para entender este análisis.
2 / 12
Análisis Operacional — Planta Cu-Au | 2017–2024

## Slide 3
El Problema Central
Producir más no siempre significa ganar más.
↑ Moler más fino
Libera mejor el mineral de cobre atrapado en la roca, aumentando la cantidad que puede capturarse en la flotación.
VS
↑ Costo energético
Cada punto adicional de finura consume más electricidad de forma exponencial — con retornos cada vez menores.
Objetivo: identificar la combinación óptima de variables que maximiza la ganancia por tonelada procesada.
3 / 12
Análisis Operacional — Planta Cu-Au | 2017–2024

## Slide 4
Los Datos: 8 Años de Operación Real
8.764
Turnos de 8h
analizados
8 años
Enero 2017 →
Diciembre 2024
17
Variables
operativas
3/día
Frecuencia
de medición
VARIABLES CLAVE DEL ANÁLISIS
Variable | ¿Qué mide? | Rol en el análisis
Recuperación Cu (%) | Cuánto cobre se captura vs lo que entra | 🎯 KPI Principal — maximizar
Consumo Energía (kWh/t) | Electricidad por tonelada procesada | 🎯 KPI Principal — minimizar
Finura de molienda (%) | Qué tan fino se muele el mineral | Variable de control clave
Ley de cabeza Cu (%) | Concentración de cobre en la roca entrante | Condición de entrada — la mina manda
Precio Cu (USD/t) | Precio real de mercado — API Yahoo Finance | Convierte operación en dinero
4 / 12
Análisis Operacional — Planta Cu-Au | 2017–2024

## Slide 5
Las Preguntas que Guiaron el Análisis
01
¿Moler más fino siempre mejora la recuperación de cobre?
02
¿Existe un punto donde seguir moliendo ya no vale la pena?
03
¿Cuánto cuesta energéticamente cada punto de finura adicional?
04
¿La calidad del mineral que envía la mina define el techo de lo posible?
05
¿Las paradas de planta afectan la eficiencia del proceso?
06
¿Existe una combinación de variables que maximiza la ganancia por turno?
07
¿El precio real del cobre cambia qué tan rentable es cada turno?
5 / 12
Análisis Operacional — Planta Cu-Au | 2017–2024

## Slide 6
Hallazgo 1
Moler más fino mejora la recuperación — hasta un límite
Lo que descubrimos La relación entre finura de molienda y recuperación NO es lineal. A mayor finura → mejora la recuperación, pero llega un punto de saturación donde el beneficio se estanca y el costo energético sigue subiendo. Umbral identificado: ~80-83% de finura Más allá de ese punto, se gasta energía sin recuperar más cobre.
Recuperación promedio por rango de finura
Chart: 
| < 75% | 75–78% | 78–81% | 81–84% | > 84%
Recuperación Cu (%) | 79.1 | 80.8 | 82.1 | 81.9 | 81.4
💡 La zona 78–81% de finura entrega el mejor balance entre recuperación y costo.
6 / 12
Análisis Operacional — Planta Cu-Au | 2017–2024

## Slide 7
Hallazgo 2
La energía es el costo más controlable del proceso
15–32
kWh/t
Rango del proceso
~114%
Variación máxima
de consumo
#1
Costo más
relevante del turno
¿Qué causa la variabilidad?
• Desperfectos en el molino
(consumo errático por turno)
• Dureza variable del mineral
(más duro = más energía)
• Setpoint de finura mal ajustado
(sobre-molienda innecesaria)
¿Por qué importa?
Un turno que consume 32 kWh/t en lugar de 20 kWh/t significa: USD 17.000 adicionales de costo por turno
en una planta que procesa ~3.800 toneladas por turno.
Este es el costo que el operador puede controlar.
💡 Reducir en 2 kWh/t el consumo promedio equivale a recuperar cientos de miles de dólares anuales.
7 / 12
Análisis Operacional — Planta Cu-Au | 2017–2024

## Slide 8
Hallazgo 3
La calidad del mineral define el techo de lo posible
LA MINA ENVÍA
Ley de Cabeza Cu (%)
(concentración de cobre en la roca)
LA PLANTA PROCESA
Aplica molienda, flotación
y recupera el cobre disponible
RESULTADO
La recuperación no puede
superar lo que la geología permite
Recuperación promedio según la riqueza del mineral entrante
Chart: 
| < 0.2% Cu | 0.2–0.4% Cu | 0.4–0.6% Cu | 0.6–0.8% Cu | > 0.8% Cu
Recuperación Cu (%) | 82 | 81.5 | 81.8 | 81.7 | 81.6
💡 El proceso está bien controlado: la recuperación se mantiene estable independientemente de la ley. El margen de mejora está en la operación, no en la geología.
8 / 12
Análisis Operacional — Planta Cu-Au | 2017–2024

## Slide 9
Hallazgo 4
El mismo turno puede valer el doble según el mercado
$4.673
USD/t mínimo
(COVID 2020)
$11.285
USD/t máximo
(Rally 2022)
141%
Variación
2017–2024
$7.600
USD/t promedio
del período
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Precio Cu (USD/t) | 6050 | 6700 | 6000 | 5500 | 9200 | 9800 | 8500 | 9100
💡 Incorporamos el precio real del mercado (API Yahoo Finance) para calcular el beneficio económico real de cada turno.
9 / 12
Análisis Operacional — Planta Cu-Au | 2017–2024

## Slide 10
La Ventana Óptima de Operación
Existe una combinación de variables que maximiza la ganancia por turno.
🔴 ZONA INEFICIENTE
Alta energía + baja recuperación
→ Pérdida económica
🟡 ZONA DE AJUSTE
Recuperación aceptable pero energía
todavía optimizable
🟢 ZONA ÓPTIMA
Finura ~78–83% + Consumo < 25 kWh/t
→ Máximo beneficio por turno
TOP 10% DE TURNOS POR BENEFICIO ECONÓMICO — ¿Qué tienen en común?
Parámetro | Zona Óptima (Top 10%) | Zona Ineficiente (Bottom 10%)
Finura de molienda | 80.8% | 79.9%
Consumo energético | 21.5 kWh/t | 25.8 kWh/t
Recuperación Cu | 82.8% | 80.2%
Beneficio por turno | USD 185.000+ | USD 68.000
10 / 12
Análisis Operacional — Planta Cu-Au | 2017–2024

## Slide 11
Conclusiones
01
El proceso es multivariable — no hay una perilla mágica
La finura de molienda sola no explica la recuperación. Es la combinación de finura, flujo de alimentación y condiciones de flotación lo que define el resultado.
02
Existe un umbral de rentabilidad en la molienda
Entre 78–83% de finura se obtiene el mejor balance recuperación-energía. Moler más allá de ese punto genera gasto sin retorno.
03
La energía es el costo controlable más importante
Con variaciones de hasta 114% en el consumo entre turnos, reducir el desperdicio energético es la oportunidad económica más inmediata del proceso.
04
El precio del mercado redefine la rentabilidad de cada turno
Un turno operativamente idéntico en 2020 generó menos de la mitad del valor que en 2022. La gestión operativa debe tener en cuenta el contexto de mercado.
11 / 12
Análisis Operacional — Planta Cu-Au | 2017–2024

## Slide 12
¿Qué sigue?
Un modelo predictivo que asiste al operador antes de que termine el turno.
I
Modelo Predictivo
Entrenar un algoritmo que estime simultáneamente recuperación y consumo energético del próximo turno, usando solo variables que el operador controla.
II
Simulador de Escenarios
¿Qué pasa si subo la finura 2 puntos? ¿Si reduzco el flujo? El modelo responde en tiempo real para que el operador tome decisiones informadas.
III
Alerta de Proceso
Un semáforo automático por turno: verde si el proceso está en zona rentable, rojo si se detecta una condición de pérdida antes de que ocurra.
El objetivo final: que el operador sepa, antes de que termine el turno, si está en zona rentable — y qué ajustar si no lo está.
12 / 12
Análisis Operacional — Planta Cu-Au | 2017–2024